## Slide 1: ARDUINO
Készítette: Sentes István

## Slide 2: Mi a Mikrovezérlő?
A mikrokontroller vagy mikrovezérlő egyetlen lapkára integrált, általában vezérlési feladatokra optimalizált cél-számítógép. A mikrokontroller egy mikroprocesszor kiegészítve az áramköri lapkájára integrált perifériákkal. Manapság sok hétköznapi használati eszközben mikrokontroller lapul a digitális hőmérőtől az autónkon át akár a gyorséttermi ajándék játékig.

## Slide 3: Mi a Mikrovezérlő?
Raspberry Pi
Banana Pi
Arduino
BBC micro: bit
Intel Genuino 101
Lattepanda
Beaglebone
Nodemcu
stb.

## Slide 4: Mi az Arduino?
Egy Atmega 328 – 2560 mikrovezérlővel rendelkező alaplap
Flash Memory: 32 - 256 KB
Frekvencia: 16 MHz
Tápfeszültség: 5V
Digital I/O érintkezők: 14 – 54 (melyből 6 - 14 PWM kimenetet biztosít)
Analóg bemeneti érintkezők: 6 - 16

## Slide 5: Mi az Arduino?

## Slide 6: Mire használható az Arduino?
Környezeti információk gyűjtése - SENZOROK:
Távolság
Fényerősség
Jelenlét
Hang
Hőmérséklet
Páratartalom
Szén monoxid stb.
A feldolgozott információk kijelzése:
LCD kijelző
LED
Motrok
Kapcsolódás más rendszerekhez:
Ethernet hálózati kártya
WiFi hálózati kártya
GSM eszközök
Bluetooth

## Slide 7: Honnan szerezhető be?
https://ardushop.ro
https://www.robofun.ro (itt online kurzus)
https://www.banggood.com

## Slide 8: Hogyan kezdjük?
Arduino driver-ek telepítése :
  Linux és MAC nem szükséges
  Windows-hoz:
    http://arduino.cc/en/Main/Software
Az Arduino alaplapot kapcsoljuk az USB porthoz
Tools – Board
Tools – Port
Tools – Get Board Info
File – Examples

## Slide 9: Egy Arduino program (SKETCH) felépítése
void setup() {
//az ide írt programrészlet csak egyszer fut le
}
void loop() {
// az ide írt programrészlet állandóan fut
}
Sketch – Verify/Compile
Sketch – Upload

## Slide 10: Arduino - Hello World!
void setup() {
pinMode(13, OUTPUT);
//pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}
void loop() {
  digitalWrite(13, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(13, LOW);
  delay(1000);
}

## Slide 11: Arduino - LED

## Slide 12: Arduino Blink
void setup() {
pinMode(10, OUTPUT);
}
void loop() {
  digitalWrite(10, HIGH);
  delay(500);
  digitalWrite(10, LOW);
  delay(500);
}

## Slide 13: Arduino Led és Gomb
#define Led 10
#define Gomb 12
// állapot változó
int GombAllapot;
void setup() {
pinMode(Led, OUTPUT);
pinMode(Gomb, INPUT);
digitalWrite(Gomb, HIGH);
}

## Slide 14: Arduino Led és Gomb
void loop() {
GombAllapot = digitalRead(Gomb);
if (GombAllapot == LOW){
digitalWrite(Led, HIGH);
}
else {
digitalWrite(Led, LOW);
}
delay(200);
}

## Slide 15: Arduino Led Gomb és Buzzer
#define Led 10
#define Gomb 12
#define Buzzer 8
int GombAllapot;
void setup() {
pinMode(Led, OUTPUT);
pinMode(Buzzer, OUTPUT);
pinMode(Gomb, INPUT_PULLUP);
}

## Slide 16: Arduino Led Gomb és Buzzer
void loop() {
GombAllapot = digitalRead(Gomb);
if (GombAllapot == LOW){
digitalWrite(Led, HIGH);
tone(Buzzer, 200);
}
else {
digitalWrite(Led, LOW);
noTone(Buzzer);
}
delay(200);
}

## Slide 17: Arduino Led Serial
int inByte = 0; // bejovo adat
int adatjott =0; //eddig hany adatot kaptam?
char be ='b'; // Valtozo bekapcsolashoz
char ki ='k'; // Valtozo kikapcsolashoz
#define Led 10 // led pinje
void setup()
{
Serial.begin(9600); // soros adat sebesseg
pinMode(Led, OUTPUT); //
Serial.println("Start...");
}

## Slide 18
void loop() {
if (Serial.available() > 0) { // van adat feldolgozasra?
inByte = Serial.read(); // 1 byte beolvasasa
delay(100); // 100 ms szunet
adatjott++; // szamlalo novelese
if (inByte == be) {
digitalWrite(Led, HIGH); // Ha b jon, bekapcsol
}
if (inByte == ki) {
digitalWrite(Led, LOW); // Ha k jon, kikapcsol
}
Serial.print("Eddig jott: "); // Soroson visszairjuk mi is volt
Serial.println(adatjott, DEC);
}
}

## Slide 19: Néhány érdekes példa
Mobiltelefonon vagy laptopon Bluetooth-al irányított robot
  https://www.robofun.ro/magician-robot-arduino-driver-bluetooth
Tojás festő robot ("the EggBot").
  https://www.youtube.com/watch?v=ZC-VTRjaHk0
Robotkéz
  https://www.youtube.com/watch?v=uEd2B7fS8Eg

## Slide 20: A robotok köztünk vannak! Gyere, építs, programozz Te is velünk egy jó hangulatú társaságban! Alakítsd a jövődet, formáld a jövőnket!

## Slide 21: Robotika szakkörök
szeptembertől indul a Gábor Áron Szaklícemban
hetente 2 órások a foglalkozások
8-10 fős csoportokban
2 korosztályra csoportosítva:
  a 11-15 éves korosztály számára: Lego Mindstorms EV3 robotok
  a 15-18 éves korosztály számára: Arduino programozás, 3D-s nyomtatás
számítógépes előképzettségre nincs szükség
a foglalkozások a tanév során 9 hónapot tartanak
az ára 120 Ron/hónap (15 Ron/óra)
nyári 1 hetes robotika táborban való részvételi lehetőség

## Slide 22: Sok sikert a folytatásban!
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!